## Slide 1
Posouzení stavu bytových domů
Vánková 795 – 796, 797 - 803,
Praha 8 - Čimice

## Slide 2
Údaje o objektu
Místo objektu: Vánková 795 - 803, Praha 8 - Čimice
k.ú. č. 730394, Čimice
Čísla parcel: 834/10; 834/11; 834/12; 834/13; 834/14; 834/15; 834/16;
836/38; 836/39
Stavebník (vlastník)
Stavebník: Bytové družstvo Vánek
Vánková 795/4
181 00 Praha 8 - Čimice
IČ: 241 42 255
Zpracovatel posudku
ARAGON ELL s.r.o., IČ: 288 20 525,
Ing. Lukáš Tauchman, č. autorizace: 0602278
Posouzení stavu bytových domů
ul. Vánková 795 – 796, 797 - 803,
Praha 8 - Čimice

## Slide 3
Odborníci podílející se na zpracování posudku
Ing. Lukáš Tauchman - autorizovaný stavební inženýr
Ing. Hynek Stiehl - autorizovaný statik
Ing. Pavel Doškář - autorizovaný inženýr pro techniku staveb
Ing. Eduard Kadlec - autorizovaný inženýr pro vzduchotechniku
Bc. Pavel Šafránek - autorizovaný technik pro elektroinstalace budov
Ing. Pavel Šimek – stavební inženýr
Jiří Doležal – stavební technik
Jiří Vobořil – rozpočet
Josef Mikyska – projektant elektroinstalace
Dr.-Ing. Petr Jůn - autorizovaný stavební inženýr

## Slide 5
Původní projektová dokumentace
Místní šetření
  Prohlídka objektů
  Sondy do střešního pláště
Poznatky a upozornění stavebníka
Stavební zákon, jeho prováděcí předpisy a ČSN
Vstupní podklady

## Slide 6
Hodnocené konstrukce
Založení objektu
Hydroizolace stavby
Okapový chodník
Předložená (venkovní) schodiště
Vchodové dveře
Okenní výplně
Obvodový plášť
Lodžie
Střešní plášť
Hromosvodná soustava
Klempířské a zámečnické konstrukce
Zdravotně-technické instalace
Elektroinstalace
Vzduchotechnika
Technologie výtahů

## Slide 7
Zjištění STAVU

## Slide 8
Založení objektu

## Slide 9
Objekt je založen na vrtaných pilotách
Přes piloty jsou kladeny ŽB trámce
Vizuální posouzení ukazuje, že základové konstrukce jsou stabilní bez zásadních poruch
Základové konstrukce není nutné, žádným způsobem sanovat.

## Slide 10
Okapový chodník

## Slide 12
Slouží k ochraně zdiva proti odstřikující a vzlínající vlhkosti
Okapový chodník vlivem času sedl a "odjel" od fasády
Místy zcela chybí
Zanedbanou údržbou zarostl travou
Neplní svoji funkci, zadržuje vlhkost u domu, zapříčiňuje namáhání spodní části zdiva vlhkostí, nutná rekonstrukce.

## Slide 13
Hydroizolace stavby

## Slide 14
Souvislost s nefunkčním okapových chodníkem
Výrazné poruchy hydroizolací u výměníkové stanice
Vystavena působení UV záření
Zatékání do výměníkové stanice
Funkčně dožívá, nutná její oprava.

## Slide 15
Předložená (venkovní) schodiště

## Slide 18
Schodiště u všech vstupů funkčně dožívají – degradace pochozích vrstev (dlažeb)
Provozně nevhodně řešené (zcela vystaveno povětrnostním vlivům)
Nesprávně konstrukčně provedeno (porucha nosné výztuže a statického osazení konstrukce)
Zásadní porucha stability konstrukce!
Funkčně i konstrukčně dožilé, havarijní stav, nutná rekonstrukce!

## Slide 19
Vchodové dveře
Okenní výplně

## Slide 20
Vchodové dveře po nedávné výměně
Provedeny z kvalitních hliníkových profilů
Okna jsou též vyměněna, některá staršího data,
Stav oken a dveří je vyhovující, nevyžaduje zásadní opravy
Funkčně i konstrukčně v pořádku, není nutná jejich výměna.

## Slide 21
Obvodový plášť (objektů)

## Slide 23
Nevykazuje zásadní statické poruchy
Popraskané styky mezi panely jsou dané typologií stavby
Dochází k lokálním zatékáním
Zásadní nedostatek tkví v nesplnění tepelně–technického parametrů
Množství tepelných mostů, způsobujících plísně v bytech
Z hlediska energetických standardů, jsou obvodové panely nevyhovující a žádají opravu – zateplení. Panely v soklové části jsou namáhány odstřikující vodou a tím dochází k porušování povrchu panelů.

## Slide 24
Obvodový plášť
(výměníková stanice)

## Slide 25
Vykazuje statické poruchy
Zejména odtržená atika
Trhliny v konstrukci - zatékání do omítek, degradace
Staticky i funkčně porušená, nezbytná oprava.

## Slide 27
Lodžie

## Slide 29
Zjevné poruchy a dožilost materiálů
Netěsnostmi a spárami dochází k zatékání a degradaci vrstev
Klempířské prvky jsou dožilé, koroze
Zábradlí lodžií, koroze, porušená tuhost a statika konstrukce
Funkčně i konstrukčně dožilé či dožívající, v některých případech havarijní či předhavarijní stav, nutná rekonstrukce!

## Slide 30
Střešní plášť

## Slide 34
Konstrukčně dvouplášťová střecha s provětrávanou mezerou
Dřevěný horní plášť
Živičná krytina je dožilá v havarijním stavu
Časté zatékání
Funkčně dožilá, havarijní stav krytiny, nutná rekonstrukce!

## Slide 35
Hromosvodná soustava
Klempířské a zámečnické konstrukce

## Slide 37
Hromosvodná soustava
Známky opotřebení (kroucení drátu, koroze úhelníků a podpor, atd.)
Podléhá revizním kontrolám, je funkční
Při rekonstrukci střechy a fasády nutná její výměna
Funkční a podmíněná výměna.
Klempířské a zámečnické konstrukce
Známky dožilosti, údržba pouze náhodná , opotřebení časem
Nevhodné provedení detailů (ostění, rám okna, lemování zdí, okapnice lodžií, oplechování stříšky lodžie a zadních vstupů, atd.)
Koroze místy zasahuje do hloubky materiálů
Funkční a podmíněná výměna.

## Slide 38
Zdravotně technické instalace

## Slide 40
Špatné provedení podpor rozvodů, prověšené rozvody
Kulové uzávěry stoupaček (plastové) bez možnosti výměny či přetěsnění, po letech provozu částečně nefunkční (zarostlé)
Uzávěry nejsou osazeny podle montážních předpisů
Statické vyvažovací ventily chybí jejich vyregulování průtoku
Tepelná izolace rozvodů neodpovídá vyhlášce č. 193/2007 Sb.
Na odbočce požárního vodovodu chybí zpětná klapka
Na prostupech požárními předěly (stropy) chybí protipožární ucpávky
Doporučená částečná oprava (úprava) rozvodů.

## Slide 41
Vytápění

## Slide 42
Částečně chybí či nejsou správně nastavené termostatické hlavice na některých radiátorech
Na patách stoupaček chybí statické vyvažovací ventily
Tepelná izolace neodpovídá požadavku vyhlášky
V souvislosti se zateplením, nutné přepočítání hydrauliky systému (osazení nových regulátorů, tlakové diference, apod.)
Doporučená částečná oprava (úprava).

## Slide 43
Elektroinstalace

## Slide 45
Vysoká opotřebovanost společných elektrických rozvodů
Nevyhovující průřez hlavního domovního (stoupacího) vedení
Nedostatečný počet zásuvkových obvodů v kuchyni, v některých koupelnách není provedená doplňková ochrana proudovým chráničem, stávající ochrana pouze nulováním
Nevyhovující osvětlení společných prostor
Pozn. v době realizace byl maximální soudobý příkon bytu ve stupni „B“ 8,8kW v současné době je 11kW.
Doporučená výměna rozvodů elektro a osvětlení společných prostor.

## Slide 46
Vzduchotechnika

## Slide 47
Nefunkční a nezkoordinované ovládání odtahových ventilátorů z jednotlivých bytů
Není zajištěno vyregulování průtoku odváděného vzduchu
Porušena protipožární izolace odtahového potrubí v instalačním jádru
Dožilá soustava zařízení VZT na střeše
Doporučená oprava, výměna.

## Slide 48
Výtahy

## Slide 49
Výtahy podléhají pravidelným revizím ze kterých vyplývá nutnost jejich výměny
Jsou technologicky i morálně dožilé.
Nutná výměna.

## Slide 50
Závěrečné zhodnocení konstrukcí bytového domu Vánek
Konstrukce | Priorita rekonstrukce
založení objektu | Není vyžadována
hydroizolace spodní stavby | Nutná rekonstrukce
okapový chodník | Nutná rekonstrukce
předložená schodiště | Nutná rekonstrukce
vchodové dveře, okenní výplně | Není vyžadována
obvodový plášť | Doporučená rekonstrukce
lodžie | Nutná rekonstrukce
střešní plášť | Nutná rekonstrukce
hromosvodná soustava | Doporučená rekonstrukce
klempířské a zámečnické | Nutná rekonstrukce
zdravotně technické instalace | Doporučená rekonstrukce
vytápění | Doporučená rekonstrukce
elektroinstalace | Doporučená rekonstrukce
vzduchotechnika | Doporučená rekonstrukce
technologie výtahů | Nutná rekonstrukce

## Slide 51
Návrh oprav
–
revitalizace domu

## Slide 52
Střešní konstrukce

## Slide 53
Princip návrhu rekonstrukce dvouplášťové střechy
  Zateplení spodního pláště - foukané izolace do větrané vzduchové mezery
  Zachování principu odvětrání (dvouplášťová střecha) - samotížné větrací hlavice
  Nová hydroizolační vrstva ze sanačního asfaltového pásu

## Slide 54
Co rekonstrukcí získáme
  Odstranění defektu zatékání do konstrukce
  Snížení nákladů na energiích (zejména vytápění)
  Snížení teplotního namáhání a redukce tepelných mostů
  Zvýšení tepelné pohody v bytech
  Prodloužení životnosti domu

## Slide 55
Obvodové stěny

## Slide 56
Princip návrhu rekonstrukce (obvodového pláště) fasády
  Oprava drobných vad, očistění povrchu
  Nalepení (kontaktně) izolantu na stávající plochu domu
  Výztužné a povrchové vrstvy

## Slide 57
Co rekonstrukcí získáme
  Snížení nákladů na energiích (zejména vytápění)
  Snížení teplotního namáhání obvodových zdí
  Redukce tepelných mostů
  Zvýšení tepelné pohody v bytech
  Prodloužení životnosti domu
  Estetický vzhled

## Slide 58
Lodžie

## Slide 59
Princip návrhu rekonstrukce lodžií
  Odstranění všech vrstev až na nosný panel (dlažby, betony, izolace)
  Zateplení lodžiového panelu
  Nové spádové vrstvy (odtok vody)
  Nové hydroizolační vrstvy
  Nové pochozí vrstvy (dlažba)
  Nové zábradlí

## Slide 60
Co rekonstrukcí získáme
  Odstraníme havarijní (životu nebezpečný stav)
  Snížení teplotního namáhání konstrukcí
  Redukce tepelných mostů
  Prodloužení životnosti domu
  Uživatelský komfort

## Slide 61
Předložená schodiště

## Slide 62
Možnosti rekonstrukce
  Oprava stávajících schodů
  Demontáž a osazení kompletně nových schodů
Princip návrhu (zvolené řešení)
  Demontáž stávajících schodišť
  Nové základy pro schodiště
  Nová konstrukce schodiště (beton případně ocel)
  Princip nevrstveného materiálu
  Zastřešení vstupů

## Slide 63
Co rekonstrukcí získáme
  Odstraníme havarijní (životu nebezpečný) stav
  Prodloužení životnosti konstrukce
  Lepší technické řešení

## Slide 64
Okapový chodník
Hydroizolace

## Slide 65
Princip návrhu
  Demontáž stávajících dlaždic
  Odkopání do hloubky cca 0,5m
  Oprava porušené hydroizolace
  Aplikace nesesedajících vrstev
  Nové okapové dlaždice

## Slide 66
Co rekonstrukcí získáme
  Odstraníme vlhkost působící na objekt
  Zamezíme růstu zeleně k objektu
  Odvedeme dešťové vody od objektu

## Slide 67
Vzduchotechnika

## Slide 68
Princip návrhu
  Dodržení normativních hygienických předpisů
  Dostatečné odvětrání zkaženého vzduchu z WC, koupelen a digestoří
  Nové účinné ventilátory
  Úprava stávajících potrubí (zpětné klapky, požární izolace, atd.)

## Slide 69
Co rekonstrukcí získáme
  Odstranění hlučnosti
  Odstranění zápachu
  Uživatelský komfort

## Slide 70
Zdravotně – technické instalace

## Slide 71
Princip návrhu
  Uvedení do souladu s požadovanými normami
    Osazení zpětné armatury na požární vodovod
    Doplnit prostupy požárně dělícími konstrukcemi (stropy)
  Zajistit správnou provozní funkčnost
    Osazení nových uzávěrů stoupaček
    Doplnit uchycení a podepření potrubí
    Statické vyvažovací ventily na teplou vodu
    Doplnění tepelná izolace

## Slide 72
Vytápění

## Slide 73
Princip návrhu
  Uvedení do souladu s požadovanými normami
  Zajistit správnou provozní funkčnost
    Doplnění nutných komponent
    Zrevidování termostatických hlavic
    Doplnění regulačních armatur na paty stoupaček
    Doplnit tepelnou izolaci na rozvody
    Pozn. Způsob opravy vytápění bude odvislý od způsobu rekonstrukce kotelny.

## Slide 74
Elektroinstalace

## Slide 75
Princip návrhu
  kompletní rekonstrukce společných elektro rozvodů
  Zlepšení kvality osvětlení společných prostor
Co rekonstrukcí získáme
  Dodržení současných norem
  Elektro rozvody dle současných standardů
  Uživatelský komfort

## Slide 76
Výtahy

## Slide 77
Princip návrhu
  Výměna starých nevyhovujících výtahů
Co rekonstrukcí získáme
  Výtah dle současných norem
  Uživatelský komfort

## Slide 78
EKONOMIKA, ÚSPORY

## Slide 79
Úspory na energiích

## Slide 80
NÁKLADY DOMU PO ZATEPLENÍ |  |  |  |  | NA BYTOVOU JEDNOTKU
 | GJ | CENA Kč/GJ | CENA VYTÁPĚNÍ Kč/rok vč. DPH |  | CENA VYTÁPĚNÍ Kč/rok vč. DPH
Původní spotřeba domu | 3 881 | 451 | 1 750 331 |  | 15 089
Spotřeba domu po zateplení | 2 600 | 451 | 1 172 600 |  | 10 109
Úspora na nákladech | 1 281 | 451 | 577 731 |  | 4 980
  Provedenými opatřeními dojde k úspoře na vytápění cca 30%
  Roční úspora na jednu bytovou jednotku (průměrnou) bude 5.000,- Kč

## Slide 81
Orientační rozpočet rekonstrukce

## Slide 82
ZATEPLENÍ OBJEKTU | 22 517 679,20
REKONSTRUKCE LODŽIÍ | 5 300 000,00
REKONSTRUKCE STŘECHY | 3 582 620,00
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE | 750 000,00
REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ | 900 000,00
OPRAVA ROZVODŮ VODY | 530 000,00
OPRAVA ROZVODŮ TOPENÍ | 770 000,00
REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY | 1 800 000,00
REKONSTRUKCE VÝTAHŮ | 7 470 000,00
OPĚRNÉ ZDI, SCHODIŠTĚ, STATIKA | 890 000,00
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE | 1 217 945,00
PŘESUNY HMOT, LIKVIDACE, SKLÁDKOVNÉ, ZÁBOR POZEMKU | 828 255,00
OSTATNÍ | 100 000,00
VRN 3% | 933 129,98
STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM BEZ DPH | 47 589 629,18
DPH 15% | 7 138 444,38
STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM VČ. DPH | 54 728 073,56
Stavební práce

## Slide 83
Inženýrské činnosti
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI | 2,5% z nákladů stavby
Projektová dokumentace | 
Dotace | 
Stavební povolení | 
Výběrové řízení | 
Technický dozor investora | 
Koordinátor BOZP | 
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI CELKEM VČ. DPH | 1 400 000,-

## Slide 84
Dotace Nová Zelená úsporám
Typ konstrukce | Plocha konstrukce | Dotace v oblasti A.0 a A.1 (Kč/m2) | Výše dotace
Obvodová stěna | 4 800 | 430 | 2 064 000
Střešní konstrukce | 2 250 | 380 | 855 000
Výplně otvorů | 0 | 1 250 | 0
Podlaha na terénu | 0 | 500 | 0
Ostatní konstrukce | 500 | 200 | 100 000
Celkem |  |  | 3 019 000

## Slide 85
Celková ekonomika
STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM VČ. DPH | 54 728 000
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI CELKEM VČ. DPH | 1 400 000
DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM | 3 019 000
NÁKLADY CELKEM PO DOTACI | 53 109 000